# Utilisation des ports sur carte AVR Micro-Info.
Pour les essais, nous utiliserons les cartes Micro-Info.
Lorsque le développement sera terminé, nous créerons une carte spécifique pour l'optimiseur.
Définition de la carte ATMega16
    Port A (Grand côté)	Port B (Petit côté)
 1 - P00 - PD0 (RXD)	1 - P00 - PA7 (ADC7)
 2 - P01 - PD1 (TXD)	2 - P01 - PA6 (ADC6)
 3 - P02 - PD2 (INT0)	3 - P02 - PA5 (ADC5)
 4 - P03 - PD3 (INT1)	4 - P03 - PA4 (ADC4)
 5 - P04 - PD4 (OSC1B)	5 - P04 - PA3 (ADC3)
 6 - P05 - PD5 (OSC1A)	6 - P05 - PA2 (ADC2)
 7 - P06 - PD6 (ICP)	7 - P06 - PA1 (ADC1)
 8 - P07 - PD7 (OC2)	8 - P07 - PA0 (ADC0)
 9 - P08 - PC0 (SCL)	9 - P08 - PB7 (SX)
10 - P09 - PC1 (SDA)	10 - P09 - PB6 (MISO)
11 - P10 - PC2 (TCK)	11 - P10 - PB5 (MOSI)
12 - P11 - PC3 (TMS)	12 - P11 - PB4 (SS)
13 - P12 - PC4 (TDO)	13 - P12 - PB3 (AIN1 / OC0)
14 - P13 - PC5 (TDI)	14 - P13 - PB2 (AIN0 / INT2)
15 - P14 - PC6 (TOSC1)	15 - P14 - PB1 (T1)
16 - P15 - PC7 (TISC2)	16 - P15 - PB0 (T0 / XCK)
17 - 5V - 5V	17 - 5V - 5V
18 - Reset - RST	18 - Reset - RST
19 - Masse - GND	19 - Masse - GND
20 - 12V - NC	20 - 12V - NC

Layout pour ATMega16
Les fusibles du micro-contrôleur sont programmés de la manière suivante:
Lock Bit Byte : L_RS_HEAD_PTR0BB=%11111111=$FF=255
        (Pas de protection)
Fuse High Byte : FHB=%11011001=$D9=217
        (OCDEN=Disable, JTAGEN=Disable, SPIEN=Enable, CKOPT=1
        EESAVE=Mémoire non sauvegardée, BOOTSZ=00, BOOTRST=1)
Fuse Low Byte : FLB=%00011111=$1F=31
        (BODLEVEL=4V, BODEN=Enabled, SUT1..0=01, CKSEL3..0=1111)
$regfile = "m16def.dat" ' Chargement de la bibliothèque
$crystal = 8000000 ' Définition de la fréquence du quartz
$baud = 19200 ' Définition de la vitesse RS232
$hwstack = 32 ' Valeur par défaut pour hardware stack
$swstack = 10 ' Valeur par défaut pour SW stack
$framesize = 40 ' Valeur par défaut pour frame space

Attention de ne pas activer le port série par la commande $baud = 19200
sinon les lignes RX & TX (PD0 & PD1) sont portées à des potentiels indéfinis!

Configuration des I/O
Registre DDRxN : Direction (0=Entrée - 1=Sortie)
Registre PORTxN si entrée : Résistance Pull-up (0=off - 1=on)
Registre PORTxN si sortie : Ecriture sur le port (0=low - 1=high)
Registre PINxN : registre de lecture du port (0=low - 1=high)
Ddra = &B11110000 ' PA0 à PA3 en Entrée sans Pullup (Poussoir & Encodeur)
Porta = &B00000000 ' PA4 à PA7 en Sortie mis à zéro (I2C & 1Wire)
Ddrb = &B01111101 ' PB7 à PB5 = 74165, PB4 à PB2 = 74595, PB1 = nc, PB0 = PWM
Portb = &B10000010 ' Les Entrées avec PullUp et les Sorties à zéros
Ddrc = &B00000000 ' toutes les pins du port C en Entrée avec
Portc = &B11111111 ' PullUp, ce port est utilisé par le clavier
Ddrd = &B11111100 ' PD2 à PD7 en Sortie,PD1 & PD0 en Entrée
Portd = &B00000011 ' Les Sorties à zéros et les Entrées avec Pullup

Connexion de la carte Serie-LCD-Clavier

Port A (Grand Côté) - Carte AVR - Série - LCD - Clavier
 1 - PD0 (RXD) - P00	- RX RS232 par MAX232 (Pin3 db9)
 2 - PD1 (TXD) - P01	- TX RS232 par MAX232 (Pin2 db9)
 3 - PD2 (INT0) - P02	- LCD D7
 4 - PD3 (INT1) - P03	- LCD D6
 5 - PD4 (OSC1B) - P04	- LCD D5
 6 - PD5 (OSC1A) - P05	- LCD D4
 7 - PD6 (ICP) - P06	- LCD E
 8 - PD7 (OC2) - P07 - LCD RS
        - Câble clavier 10	- +5V
 9 - PC0 (SCL) - Câble clavier 9	- Colonne 1 - 1, 4, 7, * (* = F)
10 - PC1 (SDA) - Câble clavier 8	- Colonne 2 - 2, 5, 8, 0
11 - PC2 (TCK) - Câble clavier 7	- Colonne 3 - 3, 6, 9, # (# = E)
12 - PC3 (TMS) - Câble clavier 6	- Colonne 4 - A, B, C, D
13 - PC4 (TDO) - Câble clavier 5	- Ligne 1 - 1, 2, 3, A
14 - PC5 (TDI) - Câble clavier 4	- Ligne 2 - 4, 5, 6, B
15 - PC6 (TOSC1) - Câble clavier 3	- Ligne 3 - 7, 8, 9, C
16 - PC7 (TISC2) - Câble clavier 2	- Ligne 4 - *, 0, #, D
        - Câble clavier 1	- GND
17 - 5V - +5V
18 - RST - NC
19 - GND - Masse
20 - 12V - NC

Port B (Petit Côté) - MI-BUS - Utilisation
 1 - PA7 (ADC7) - P00 - 1Wire - Boots1Wire - DS18B20-PAR
 2 - PA6 (ADC6) - P01 - 1Wire – Bus ds1Wire - DS18B20-PAR
 3 - PA5 (ADC5) - P02 - I2C - SCL - dshSCL - DS3231S
 4 - PA4 (ADC4) - P03 - I2C - SDA - dshSDA - DS3231S
 5 - PA3 (ADC3) - P04 - Bouton poussoir (Encodeur)
 6 - PA2 (ADC2) - P05 - MoletteB - Canal B - (Encodeur)
 7 - PA1 (ADC1) - P06 - MoletteA - Canal A - (Encodeur)
 8 - PA0 (ADC0) - P07	- LcdLedON - rétro-éclairage (1=Relaché / 0=Appuyé)
 9 - PB7 (SX) - P08 - DO165 -Entrée DataOut - HCT165 (Dip-switchs)
10 - PB6 (MISO) - P09 - CK165 -Entrée Clock - HCT165 (Dip-switchs)
11 - PB5 (MOSI) - P10 - CS165 -Entrée Chip Select - HCT165 (Dip-switchs)
12 - PB4 (SS) - P11 - DI595 - Sortie DataIn - HCT595 ( Leds et relais)
13 - PB3 (AIN1/OC0) - P12 - CS595 – Sortie Chip Select - HCT595 ( Leds et relais)
14 - PB2 (AIN0/INT2) - P13 - CK595 – Sortie Série Clock - HCT595 ( Leds et relais)
15 - PB1 (T1) - P14 - NC
16 - PB0 (T0/XCK) - P15 - Sortie PWM - 0-10V - AnaPWM - vanne analogique
17 - 5V - 5V
18 - Reset - RST
19 - Masse - GND
20 - 12V - NC